| 项目名称： Project Name: | 兖煤榆林聚甲氧二甲醚项目 | 报告号: Report No. | CAPTCC-CT18004007-IR02 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户： Client: | 中国天辰工程有限公司 China Tianjin Engineering Corporation (TCC) | 客户订单号: Client P.O. No. |  |
| 检验通知号 Reference No. |  | 检验员 Inspector | 李勇 |
| 制造商： Vendor: | 赛摩电气股份有限公司 | 检验地址: Inspection Location: | 江苏省徐州市经济开发区螺山路2号 |
| 分包商： Sub-Vendor: | - | 检验日期 Visit Date(s): | 2018.9.27-28 |

| 本次检验参与人员 THE PARTICIPANTS OF THIS VISIT |
| --- |
| 姓名 NAME | 公司 COMPANY | 代表方 REPRESENTING | 联系方式 CONTACT NO. |
| 肖作武 | 赛摩电气股份有限公司 | 卖方 | 13775996172 |
| 李勇 | 天辰匡宝 | 买方检验 | 15062299494 |

| 本次检验产品 MATERIAL/ SUBJECT OF INSPECTION | 编号 Item No. | 订单数量 QTY as per P/O | 所检数量 QTY offered for inspection |
| --- | --- | --- | --- |
| 煤称重进料机 | NJCG-F55-800-5700 | 3 | 3 |

| 适用文件： 参考附件 REFERENCE DOCUMENTATION Refer to attachments instead |
| --- |
| 标题 Title | 文件编号 Reference No | 版本 Rev. | 批准状态 Approval status | 批准人 Approved by | 日期 Date |
| 煤称量进料机技术协议 | - | - | 签署完成 | 业主，买方，卖方 | 2018.5 |

| ITP 相关 Reference ITP |
| --- |
| - | - | - | - | - |

| 检验结果 INSPECTION RESULT |
| --- |
| 合格 satisfactory (without comments) | 假释 satisfactory with comments (Any of trailing punch or non-conformity items is still open) | 不合格 (NCR raised during the inspection) |
| 检验概述： Inspection Summary: 1、进度检查 电气控制柜才开始组装、仪表箱（箱体）未完成。 2、给煤机试运行 a）给煤机的试运行：针对该项目供货范围内3台给煤机，对三台进行了试运行，工厂采用仪表器进行测试（包括：试运行、加载、偏载测试、计量精度测试等），结果符合技术协议相关要求。 b）报警功能测试暂无法进行（由于电气控制柜还未装，无法观察），设备联动暂无法进行。工厂答复待电气控制柜及仪表箱安装完成后再进行测试。 3、尺寸检查 对给煤机主要设备尺寸进行检查(包括进出口中心距、进出口尺寸等)，结果符合技术协议相关要求。 4、外观检验 对给煤机设备的外观质量进行检查，壳体油漆已完成，但现场发现多处划伤，已告知工厂进行返修，工厂表示发货前修复。 5、核对外购件品牌，符合技术协议供货清单要求。 6、对资料进行了审阅： a）给煤机主体板材材质单。 b）主要外购件合格证：驱动系统防爆电机及减速机。 7、由于电气控制柜和仪表箱未完成，壳体油漆需要修复，此供货范围内的3台给煤机还不具备发货条件。 |
| 不符合项 Open Non Conformities: | 是，详见不符合项表格 Yes, details in non-conformities | 无 No |
| 尾项清单 Open Punch List Items: | 是,详见尾项情单表格 Yes, details in punch list | 无 No |
| 检验员签名 Inspector signature: |  | 报告日期： Inspection report date： | 2018.9.28 |

| 不符合项 参考附件 NON CONFORMITIES Refer to attachments instead |
| --- |
| 项目 Item | 描述 Description | 状态 Status | 提出日期/报告号 Raised on/ Report # | 关闭日期/报告号 Closed on/ Report # | 备注 Comments |

| 尾项清单 参考附件 PUNCH LIST Refer to attachments instead |
| --- |
| 项目 Item | 描述 Description | 状态 Status | 提出日期/报告号 Raised on/ Report # | 关闭日期/报告号 Closed on/ Report # | 备注 Comments |
| 1 | 给煤机壳体外观存在多处划伤 | 开 | 9.28 | IR02 |  |  |  |
| 2 | 设备联动及报警功能测试未进行 | 开 | 9.28 | IR02 |  |  |  |

| 检验项目 The items of inspection |
| --- |
| 预检会 Pre-inspection Meeting |  | 材料检验 Material Inspection |  | 数量检查 Quantity Check |  |
| 外观检验 Visual Inspection |  | 尺寸检验 Dimension Inspection |  | 试验见证 Test Witness |  |
| 防腐检验 Coating Inspection |  | 文件审核 Documents Review |  | 包装标识检验 Packing & Marking Inspection |  |
| 装车/船检验 Loading Inspection |  | 其他 Others |  |

检验详述 INSPECTION DETAILS

检验活动如下： Description of the inspections carried out: 1、进度检查 电气控制柜才开始组装、仪表箱（箱体）未完成。 2、给煤机试运行 a）给煤机的试运行：针对该项目供货范围内3台绐煤机，对三台进行了试运行，工厂采用仪表器进行测试（包括：试运行、加载、偏载测试、计量精度测试等），结果符合技术协议相关要求。 b）报警功能测试暂无法进行（由于电气控制柜还未装，无法观察），设备联动暂无法进行。工厂答复待电气控制柜及仪表箱安装完成后再进行测试。 3、尺寸检查 对给煤机主要设备尺寸进行检查(包括进出口中心距、进出口尺寸等)，结果符合技术协议相关要求。 4、外观检验 对给煤机设备的外观质量进行检查，壳体油漆已完成，但现场发现多处划伤，已告知工厂进行返修，工厂表示发货前修复。 5、核对外购件品牌，符合技术协议供货清单要求。 6、对资料进行了审阅： a）给煤机主体板材材质单。 b）主要外购件合格证：驱动系统防爆电机及减速机。 7、由于电气控制柜和仪表箱未完成，壳体油漆需要修复，此供货范围内的3台给煤机还不具备发货条件。

| 附件 ATTACHMENT |
| --- |
| 序号 Item | 附件名称 Attachment name | 描述 Description |
| 1 | CAPTCC-CT18004007-IR02-检验照片 | 检验照片 |
| 2 | CAPTCC-CT18004007-IR02-会议纪要 | 会议纪要 |

结束 End of report