| 项目名称： Project Name: | TCC 广西华谊工业气体岛项目 | 报告号: Report No. | CAPTCC-CT19022009-IR02 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户： Client: | 中国天辰工程有限公司 | 客户订单号: Client P.O. No. | BT-19002- EQU-19018 |
| 检验通知号 Reference No. | N/A | 检验员 Inspector | 徐跃 |
| 制造商： Vendor: | 沈阳航发泵业制造有限公司 | 检验地址: Inspection Location: | 辽宁省沈阳市东陵区汪南1401号 |
| 分包商： Sub-Vendor: | N/A | 检验日期 Visit Date(s): | 2019.12.30~2020.1.4 |

| 本次检验参与人员 THE PARTICIPANTS OF THIS VISIT |
| --- |
| 姓名 NAME | 公司 COMPANY | 代表方 REPRESENTING | 联系方式 CONTACT NO. |
| 徐跃 | CAPTCC | TCC | 13585120014 |
| 崔振军 | 航发泵业 | Vendor | 13889834598 |
| 郭敏 | 航发泵业 | Vendor | 13700019010 |

| 本次检验产品 MATERIAL/ SUBJECT OF INSPECTION | 规格 specification | 订单数量 QTY as per P/O | 所检数量 QTY offered for inspection |
| --- | --- | --- | --- |
| 低温变换冷凝液泵Ⅰ | HZE80-2315A | 4台 | 3台 |
| 低压锅炉给水泵 | HZE80-2315B | 6台 | 5台 |
| 中压锅炉给水泵 | DG150-100×5 | 7台 | 1台 |
| 低温变换冷凝液泵Ⅱ | HZA25-0200C | 4台 | 4台 |

| 适用文件： 参考附件 REFERENCE DOCUMENTATION Refer to attachments instead |
| --- |
| 标题 Title | 文件编号 Reference No | 版本 Rev. | 批准状态 Approval status | 批准人 Approved by | 日期 Date |
| 签字版中低压锅炉给水泵 技术协议 | NA |  | Approved | 王海军 | 2019.7.3 |

| ITP 相关 Reference ITP |
| --- |
| 序号 S/N | 设备名称Equipment/material | 检验项目 Inspection Activity (detail according to scope /standard/etc.) | 检验等级 Inspection Level H/W/SW/R | 相关文件Relevant document |
| 1 |  |  |  |  |

| 检验结果 INSPECTION RESULT |
| --- |
| 合格 Satisfactory (without comments) | 假释 Satisfactory with comments (Any of trailing punch or non-conformity items is still open) | 不合格 (NCR raised during the inspection) |
| 检验概述： Inspection Summary: 根据检验通知，TCC检验工程师对沈阳航发泵业制造有限公司生产的13台泵位号：：（121-P-1004B、121-P-2004A/B、121-P-1006A/C、121-P-2006A/B/C、121-P-1005A/B、121-P-2005A/B、121-P-1007）性能试验、运转试验，检查结果满足技术协议的要求。2019年12月26日验收中低温变换冷凝液泵Ⅱ（121-P-2005A）关死点、最小流量点等试验扬程不符合技术协议中规定的泵的扬程在任何情况下不得超过42m的要求，经制造厂整改处理后重新试验关死点、最小流量点等扬程＜42M。满足技术协议要求。 |
| 不符合项 Open Non Conformities: | 是，详见不符合项表格 Yes, details in non-conformities | 无 No |
| 尾项清单 Open Punch List Items: | 是,详见尾项情单表格 Yes, details in punch list | 无 No |
| 检验员签名 Inspector signature: |  | 报告日期： Inspection report date： | 2020.1.5 |

| 不符合项 参考附件 NON CONFORMITIES Refer to attachments instead |
| --- |
| 项目 Item | 描述 Description | 状态 Status | 提出日期/报告号 Raised on/ Report # | 关闭日期/报告号 Closed on/ Report # | 备注 Comments |
| 1 | 低温变换冷凝液泵Ⅱ（121-P-2005A）关死点、最小流量点等试验扬程不符合技术协议中规定的泵的扬程在任何情况下不得超过42m的要求 | 整改 合格 | 2019-12-26 | CAPTCC-CT19022009-IR01 | 2020-1-3 | CAPTCC-CT19022009-IR02 |  |

| 尾项清单 参考附件 PUNCH LIST Refer to attachments instead |
| --- |
| 项目 Item | 描述 Description | 状态 Status | 提出日期/报告号 Raised on/ Report # | 关闭日期/报告号 Closed on/ Report # | 备注 Comments |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

| 检验项目 The items of inspection |
| --- |
| 预检会 Pre-inspection Meeting |  | 材料检验 Material Inspection |  | 数量检查 Quantity Check |  |
| 外观检验 Visual Inspection |  | 尺寸检验 Dimension Inspection |  | 试验见证 Test Witness |  |
| 防腐检验 Coating Inspection |  | 文件审核 Documents Review |  | 包装标识检验 Packing & Marking Inspection |  |
| 装车/船检验 Loading Inspection |  | 其他 Others |  |

检验详述 INSPECTION DETAILS

检验活动如下： Description of the inspections carried out: 根据检验通知，TCC检验工程师对净化与CO装置沈阳航发泵业制造有限公司生产的13台泵进行了性能试验、机械运转试验检验，具体检验工作及发现的问题如下： 此批订单共20台泵，根据检验通知本次见证了厂家13台泵位号：（121-P-1004B、121-P-2004A/B、121-P-1006A/C、121-P-2006A/B/C、121-P-1005A/B、121-P-2005A/B、121-P-1007）性能试验、运转试验，检查结果满足技术协议的要求。2019年12月26日验收中低温变换冷凝液泵Ⅱ（121-P-2005A）关死点、最小流量点等试验扬程不符合技术协议中规定的泵的扬程在任何情况下不得超过42m的要求，经制造厂整改处理后重新试验关死点、最小流量点等扬程＜42M，满足技术协议要求。 根据检验通知见证了13台泵的运转试验，温升、振动等测试结果符合技术协议及API610规范要求； 位号 振动值mm/s 轴承/轴承箱 噪声 （db） 驱动端轴承 温度℃ 非驱动端轴承 温度℃ 转速 （r/min） 121-P-1004B 2.2/1.9 81.6 25.0 24.4 2988 121-P-2004A 2.9/2.7 81.3 22.0 22.4 2991 121-P-2004B 1.9/2.0 81.6 25.2 42.4 2992 121-P-1006A 2.5/2.1 81.6 27.0 26.4 2992 121-P-1006C 2.8/2.5 80.6 19.2 23.1 2988 121-P-2006A 2.8/2.5 82.0 27.0 26.4 2991 121-P-2006B 2.7/2.5 80.6 23.0 22.5 2988 121-P-2006C 1.0/1.2 81.3 25.5 25.4 2988 121-P-1007 1.0/1.5 82.2 36.0 30.0 2991 121-P-1005A 1.2/1.2 79.6 22.0 23.6 2988 121-P-1005B 1.7/1.8 78.6 22.5 23.6 2988 121-P-2005A 1.5/1.0 81.0 20.2 22.4 2991 121-P-2005B 2.5/1.8 79.6 22.5 23.6 2991 技术协议要求 ≯3mm/s ＜85dB API610 API610 2950 3. 根据检验通知见证了13台泵的水力性能试验扬程、轴功率等测试结果符合技术协议及API610规范要求。 位号 流量（M3/H） 标准/实测 扬程（M） 标准/实测 轴功率（KW） 标准/实测 121-P-1004B 110/110.8 135/138.6 62.2/63.55 121-P-2004A 110/110 135/138.5 62.2/62.71 121-P-2004B 110/110.2 135/139.2 62.2/62.81 121-P-1006A 96/96.3 135/135 56.9/55.87 121-P-1006C 96/96.3 135/135.8 56.9/55.5 121-P-2006A 96/96.2 135/135 56.9/56.15 121-P-2006B 96/97.5 135/136.1 56.9/56.24 121-P-2006C 96/96.4 135/135.8 56.9/56.24 121-P-1007 118/116.9 465/479.5 213.4/217.4 121-P-1005A 8/8.08 35/36.3 2/1.99 121-P-1005B 8/8.04 35/35.73 2/1.95 121-P-2005A 8/8.02 35/35.15 2/1.88 121-P-2005B 8/8.0 35/35.27 2/1.92 技术协议要求的偏差值 / H＞300m,0~3% H<300m,+0% ≤+4% 6. 资料检查 本次检验期间审核了厂家提供的记录及测试数据满足技术协议及相关规范要求未见异常。这些文件作为交货文件后续要严格按照“供货商数字化交付管理规定”（文件编号：GXHY-SPC-11 Rev.0）的具体要求进行整理和完善并按照相应的程序提交天辰及业主审核。 7.存在问题： （1）由于只有中压锅炉给水泵1台电机到货，其余电机预计2020年2月10日前陆续到货，本次试验(121-P-1004B、121-P-2004A/B、121-P-1006A/C、121-P-2006A/B/C、121-P-1005A/B、121-P-2005A/B)泵性能试验使用制造厂试验电机。 8. 检验结论： 本次检验根据目视到的检测数据及供货商过程检验审核，13台泵性能试验满足技术协议及标准要求，未见异常。

| 附件 ATTACHMENT |
| --- |
| 序号 Item | 附件名称 Attachment name | 描述 Description |
| 1 | CAPTCC-CT19022009-IR02-Photos | 检验照片 |
| 2 | CAPTCC-CT19022009-IR02- 会议纪要 | 天辰华谊净化及CO分离装置-沈阳航发验收会议纪要 |
| 3 | CAPTCC-CT19022009-IR02- 审查报告 | 天辰华谊净化及CO分离装置-沈阳航发审查性能报告 |
| 结束 End of report |